## Slide 1
BD3E(S)
基本调试流程

## Slide 2
目录
第一部分 硬件配置
线路配置
IO配置
面板操作
第二部分 伺服调试
基本调试流程
惯量辨识
刚性设定
高频共振抑制
第三部分 功能配置
配置内容
总线型功能配置
其他设置
第三部分 功能配置
配置内容

## Slide 3
第一部分 硬件配置

## Slide 4
1. 线路配置

## Slide 5
1. 线路配置
编码器电缆配置

## Slide 6
1. 线路配置
动力电缆配置
再生电阻规格

## Slide 7
2. IO配置

## Slide 8
2. IO配置

## Slide 9
2. IO配置
默认IO配置

## Slide 10
3. 面板操作

## Slide 11
3. 面板操作

## Slide 12
3. 面板操作

## Slide 13
3. 面板操作

## Slide 14
3. 面板操作

## Slide 15
第二部分 伺服调试

## Slide 16
1. 基本调试步骤
开始
惯量辨识
刚性表调整
满足要求？
手动增益调整
前馈调整
满足要求？
结束
拷贝自适应陷波器参数至手动陷波器
是
否
否
是
自适应陷波默认开启

## Slide 17
2. 惯量辨识
设定正确的惯性比，使速度环开环截止频率 ＝ 速度环带宽，容易推测整体的增益设定。
正确设定惯量比之后，根据与机器相应的速度环带宽设定，可以计算出以下参数的数值:
位置环增益
速度环增益
速度环积分时间常数
转矩滤波器
机台对电机负载惯性比的影响：
负载惯性比大 | 负载惯性比小
电流容易饱和 | 电流不易饱和
速度响应频率较低 | 速度响应频率较高
容易产生共振 | 不易产生共振
电机容易产生过载 | 电机不易产生过载
容易产生再生制动过载 | 不易产生再生制动过载
为什么需要惯量辨识

## Slide 18
2. 惯量辨识
惯量辨识方法

## Slide 19
3. 刚性设定
刚性表级数 | 位置环增益(Hz) | 速度环带宽(Hz) | 速度环积分时间(ms) | 转矩滤波时间(ms)
0 | 2.0 | 1.5 | 370.0 | 15.00
1 | 2.5 | 2.0 | 280.0 | 11.00
2 | 3.0 | 2.5 | 220.0 | 9.00
3 | 4.0 | 3.0 | 190.0 | 8.00
4 | 4.5 | 3.5 | 160.0 | 6.00
5 | 5.5 | 4.5 | 120.0 | 5.00
6 | 7.5 | 6.0 | 90.0 | 4.00
7 | 9.5 | 7.5 | 70.0 | 3.00
8 | 11.5 | 9.0 | 60.0 | 3.00
9 | 14.0 | 11.0 | 50.0 | 2.00
10 | 17.5 | 14.0 | 40.0 | 2.00
11 | 32.0 | 18.0 | 31.0 | 1.26
12 | 39.0 | 22.0 | 25.0 | 1.03
13 | 48.0 | 27.0 | 21.0 | 0.84
14 | 63.0 | 35.0 | 16.0 | 0.65
15 | 72.0 | 40.0 | 14.0 | 0.57
16 | 90.0 | 50.0 | 12.0 | 0.45
17 | 108.0 | 60.0 | 11.0 | 0.38
18 | 135.0 | 75.0 | 9.0 | 0.30
19 | 162.0 | 90.0 | 8.0 | 0.25
20 | 206.0 | 115.0 | 7.0 | 0.20
21 | 251.0 | 140.0 | 6.0 | 0.16
22 | 305.0 | 170.0 | 5.0 | 0.13
23 | 377.0 | 210.0 | 4.0 | 0.11
24 | 449.0 | 250.0 | 4.0 | 0.09
25 | 500.0 | 280.0 | 3.5 | 0.08
26 | 560.0 | 310.0 | 3.0 | 0.07
27 | 610.0 | 340.0 | 3.0 | 0.07
28 | 660.0 | 370.0 | 2.5 | 0.06
29 | 720.0 | 400.0 | 2.5 | 0.06
30 | 810.0 | 450.0 | 2.0 | 0.05
31 | 900.0 | 500.0 | 2.0 | 0.05
刚性设定从低往高调
满足要求的情况下，刚性设定取中间值
太低，抗干扰不好，适应性不高
太高，容易起振，对机械要求更高
通过设置刚性等级一键联动环路参数：
RIGID： 刚性等级
KPP： 位置环增益
KVBW： 速度环带宽
KVP： 速度环比例增益
KVI： 速度环积分增益
ICMDLPF： 速度环转矩输出滤波
刚性等级

## Slide 20
3. 刚性设定
刚性等级设定方法
方法一：通过拖动滑块设置刚性等级。
P1102键盘操作

## Slide 21
3. 刚性设定
刚性等级设定方法
方法二：参数表
修改完数字记得敲“回车”

## Slide 22
3. 刚性设定
机械刚性越高，刚性等级可以设置越大，反之，设置越小。
如果惯量较大，刚性等级要相对减小。
1、高刚性机械
滚珠丝杠直接连接的机械等
例 ：贴片机、耦合器、机床，进行高精度加工的工作机械等。
2、中刚性机械
通过减速机控制的滚珠丝杠驱动的机械、由滚珠丝杠直接连结的的长尺寸机械等
例 ：一般工作机、直角形机器人、搬运机械
3、低刚性机械
同步皮带驱动的机械、链式驱动的机械、带波动齿轮减速机的机械等.
例：搬运机、多关节机器人等。
刚性等级设定原则

## Slide 23
3. 刚性设定
刚性等级调整效果
Rigid=15
kpafrc=0
Rigid=22
kpafrc=0
Rigid=22
kpafrc=0.65
acc=dec=100000rpm/s, ptpvcmd=3000rpm

## Slide 24
4. 高频共振抑振
设备调试过程中，如果机械刚性较弱，在刚性等级由低至高提升的过程中，可能会出现机械共振，可通过自适应陷波器抑制共振。共振抑制后，如果响应性能仍然不够，则可以继续提高刚性等级；
BD3E默认开启自适应陷波器，检测到共振频率后自动设定陷波器的相关参数，并自适应跟随共振频率的变化；
BD3E可通过命令一键拷贝自适应滤波器参数至手动陷波滤波器，提高使用便捷性。
陷波器

## Slide 25
4. 高频共振抑振
陷波器相关参数
BD3E有两组陷波器，陷波器2可作为自适应陷波器。
ANFEN：自适应陷波器功能。0表示关闭，1表示开启，默认为1。
NOTCHMODE：配置为1，第一组陷波器使能，默认为1。
NOTCHCENTER：第一组陷波器中心频率
NOTCHBW：第一组陷波器陷波宽度
NOTCHDEP：第一组陷波器陷波深度
第二组可设置为手动，也可设置为自动。
NOTCH2MODE：配置为1，第二组陷波器使能，默认为1。
NOTCH2CENTER：第二组陷波器中心频率
NOTCH2BW：第二组陷波器陷波宽度
NOTCH2DEP：第二组陷波器陷波深度
NOTCHDUMP：将第二组陷波器的参数全部拷贝给第一组陷波器，第二组陷波器的参数使用默认值重新初始化

## Slide 26
第三部分 功能配置

## Slide 27
1. 配置内容
驱动器只有Ethercat总线型。可通过设置向导对相关的参数进行设置。
总线型
设置总线模式
设置总线单圈脉冲数
配置IO

## Slide 28
2. 总线型
第一步 设置总线模式
第二步 设置工作模式，通常不需要设置
第三步 设置PDO映射，通常不需要设置
第四步 设置总线单圈脉冲数，默认为编码器分辨率
第五步 设置IO功能
第六步 设置回零，通常不需要设置

## Slide 29
4. 其他设置
修改电机运行方向
动态制动
恢复出厂设置
参数保存、下载
更新固件

## Slide 30
4. 其他设置
修改电机运行方向

## Slide 31
4. 其他设置
动态制动
设置为“否”“是”“是”表示开启动态制动
动态制动设置界面

## Slide 32
4. 其他设置
恢复出厂设置
恢复出厂界面
注意：恢复出厂设置完成后，记得保存并断电重启。

## Slide 33
4. 其他设置
参数保存、下载
“下载”参数
“保存”参数
参数保存、下载界面
注意：下载参数需断开驱动器使能
注意：下载完参数，记得保存并断电重启。

## Slide 34
第四部分 总线配置

## Slide 35
4. OMRON总线配置
在【配置和设置】 --【EtherCat】 --【节点地址网络设置】 --在主设备右击鼠标，选择【显示 ESI 库】，弹出对话框，点击【该文件夹】 ，添加我司驱动 XML 文件 BD3E Drive-1.0.0-20230727.xml

## Slide 36
4. 总线配置
重启软件系统，添加我司 BD3E 伺服轴，设置的 EtherCAT 通信周 期是 2 MS，【配置和设置】 --【运动控制设置】 --【任务设置】，目前我们通信周期默认 2MS

## Slide 37
4. 总线配置
编辑 PDO 映射设置，输入/输出的个数必须不大于 8 个，否则控制 器通讯异常，【配置和设置】 --【EtherCat】 --主设备—BD3E 轴—编辑 PDO 映射设置。

## Slide 38
4. 总线配置
配置从站控制控制信息 1.在【配置和设置】 --【运动控制设置】 --【轴设置】 --右击鼠标—添加轴—运动控制轴。

## Slide 39
4. 总线配置
配置从站控制控制信息 2.进行轴基本配置设置 。

## Slide 40
4. 总线配置
配置从站控制控制信息 3.单位换算设置 电机一圈脉冲数设置为 8388608（23 位） ， 务必与伺服侧设置的总线单位 PNUM 值保持一致。

## Slide 41
4. CODESYS总线配置
配置从站控制控制信息 在【工具】 --【设备管理器】 --【安装】 弹出对话框，点击【该文件夹】 ，添加我司驱动 XML 文件 BD3E Drive-1.0.0-20230727.xml

## Slide 42
4. 总线配置
右键，添加我司 BD3E 伺服轴，设置的 EtherCAT 通信周 期是 2 MS，【配置和设置】 --【运动控制设置】 --【任务设置】，目前我们通信周期默认 2MS

## Slide 43
4. 总线配置
如果需要编辑 PDO 映射设置，需要打开专家模式操作 根据需要编辑 PDO 映射设置。

## Slide 44
4. 总线配置
配置从站控制控制信息 单位换算设置 电机一圈脉冲数设置为 8388608（23 位） ， 务必与伺服侧设置的总线单位 PNUM 值保持一致。

## Slide 45
4. 总线配置
配置从站控制控制信息 命名好轴名称，即可操作codesys 运动功能块运行。

## Slide 46
THANKS